HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN, TỪ CANZY

Model: CZ 268I / CZ 268IH

- HÌNH ẢNH MINH HOẠ

CZ 268I						CZ 268IH

- HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Bếp phải được lắp đặt bởi kỹ thuật có chuyên môn.

- Không được tự ý sửa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của bếp trừ khi có sự xác nhận của bộ phận kỹ thuật công ty, hãy gọi Trung tâm bảo hành khi cần xử lý.

- Không để trẻ em sử dụng thiết bị trừ khi có sự giám sát của người lớn.

- Không để vật dễ cháy gần bếp

- Không dùng bếp hồng ngoại để sưởi ấm phòng

- Sử dụng nồi chuyên dụng cho bếp điện từ, có đáy phẳng và đường kính phù hợp để đảm bảo tiếp xúc tốt  với vùng nấu

- Không nấu trên mặt bếp đã bị vỡ nứt kính, thức ăn rơi đọng có thể gây cháy chập dẫn đến nguy cơ giật điện.

- Không dùng miếng xốp ướt hoặc vải để lau mặt bếp lúc nóng sẽ gây bị bỏng hoặc làm giảm tuổi thọ mặt kính.

- HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Tủ bếp:

- Không gian bếp (khoang tủ dưới bếp từ) phải khô giáo sạch sẽ, tránh côn trùng chui vào bụng bếp làm chập mạch và hỏng bếp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cho các bếp do côn trùng làm hỏng

- Đảm bảo có đường lưu thông gió làm mát phía dưới đáy bếp. Khoét một lỗ trên mặt bàn với kích thước như số liệu phía dưới.

- Mặt bàn có độ dày tối thiểu 30mm và xung quanh lỗ khoét đảm bảo tối thiểu 50mm không gian thoáng. Nếu có bê tông đỡ dưới mặt bàn đá của bếp thì yêu cầu phải khoét bê tông đảm bảo lỗ thoáng xung quanh của đáy bếp.

| Model | CZ-268I | CZ-268IH |
| --- | --- | --- |
| Dài | 730mm | 730mm |
| Rộng | 430mm | 430mm |

Khoảng cánh từ mặt bếp đến kệ tủ trên ít nhất là 760mm

  - Nguồn điện tốt nhất để sử dụng bếp phải đạt 220-240V, các trường hợp nguồn điện không ổn định ảnh hưởng đến tuổi thọ của bếp, Công ty sẽ không chấp nhận bảo hành.

- Yêu cầu dây cấp nguồn cho bếp điện từ có tiết diện tối thiểu 2.5mm, lõi bằng đồng.

2.1 Sử dụng Aptomat (CB) cấp nguồn cho bếp có dòng chịu tải như sau:

- 20Ampe: dùng cho bếp đôi

- 30Ampe: dùng cho bếp ba

- Yêu cầu: Bắt buộc phải lắp Aptomat cho bếp điện từ Canzy, trong trường hợp khách hàng không lắp Aptomat khi chập cháy, lỗi hỏng bếp khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Minh hoạ phím điều khiển

| Nút bấm | Hướng dẫn vận hành |
| --- | --- |
| Nút ON/OFF | Ấn nút ON/OFF để khởi động bếp Khi đó sẽ có âm thanh “buzzer” và các chỉ số sẽ nhấp nháy sau 1 giây, bếp ở chế độ chờ và tùy chọn để chọn vùng nấu Trong 2 phút tiếp theo nếu bạn không có hoạt động gì, bếp sẽ tự động tắt. |
| Điều chỉnh công suất | Chọn vùng nấu tương ứng. Bâm nút tăng/giảm công suất để lựa chọn mức công suất mong muốn Nếu bạn muốn tắt bếp, điều chỉnh giá trị đến “0” |
| Nút hẹn giờ | Tối đa 99 phút Chỉ có thể hẹn giờ khi bếp nấu đang hoạt động Nhấn nút hẹn giờ, chỉ số “00” sẽ nhấp nháy Hẹn giờ bằng cách ấn Sau khi cài đặt màn hình nhấp nháy 5 giây, thời gian được đặt sẽ tự động xác nhận |
| Nút khoá trẻ em | Để tránh sai sót và đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, bếp có chức năng Nút khoá trẻ em. Nhấn giữ nút khóa 3 giây bật chức năng, màn hình hiện “Lo” Tất cả các nút đều vô hiệu hóa trừ Nút khoá trẻ em Nếu cả chức năng hẹn giờ và chức năng khóa cùng hoạt động thì màn hình hiển thị thời gian và biểu tượng “Lo” sẽ tắt trong 5 giây |

- HƯỚNG DẪN VỆ SINH MẶT KÍNH

Chú ý : Nếu mặt kính bị nứt, vỡ..hãy ngắt tất cả các nguồn điện kết nối với bếp. Liên hệ với Trung tâm bảo hành qua hotline 0918001388 hoặc đến đại lý phân phối sản phẩm gần nhất.

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ bề mặt kính bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng .

- Không nên sử dụng vật sắc nhọn, búi sắt…để lau bề mặt kính.

- Sử dụng khăn mềm, làm từ chất liệu bông nhẹ nhàng, mềm mại, để lau mặt bếp, dễ dàng làm sạch vết bẩn mà không làm xước mặt kính.

- Mỗi tuần một lần, làm sạch các khe kính của bếp do các bụi bẩn, dầu mỡ, thức ăn bám vào bằng vật dụng chuyên dụng dùng để lau vết bẩn.

- Nếu thức ăn hoặc các gia vị vương vãi trên mặt kính hãy làm sạch ngay, nếu không khi gặp nhiệt độ cao vết bẩn sẽ chảy ra tạo thành các mảng bám trên bề mặt kính, sẽ tạo ra mùi khét, cháy và làm giảm sự tiếp xúc của xoong, nồi với bề mặt kính.

- MỘT SỐ CẢNH BÁO THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

| Mã | Nguyên nhân | Giải quyết |
| --- | --- | --- |
|  | Cảnh báo vùng vừa nấu đang nóng | Đừng chạm vào mặt nóng |
|  | Không có nồi hoặc nồi không đạt tiêu chuẩn | Đặt nồi chuyên dụng lên |
|  | Điện áp nguồn điện bất thường | Kiểm tra xem nguồn điện có ổn định không. Bật nguồn điện sau khi nguồn cung cấp điện trở lại bình thường |
|  | Bếp bị lỗi | Liên hệ với Trung tâm bảo hành |
|  | Cảm biến nhiệt bị lỗi | Liên hệ với Trung tâm bảo hành |

- Sử dụng bếp điện từ Canzy hiệu quả nhất (Quý khách nên đọc trước khi sử dụng sản phẩm)

A/ Những điều chú ý khi sử dụng sản phẩm bếp điện, từ Canzy

1. Đối với bếp hồng ngoại Canzy nồi sử dụng tốt nhất cho bếp là nồi Inox đáy bằng, để nồi có thể hấp thụ hết lượng nhiệt tỏa ra trên mặt bếp. Trong các trường hợp sử dụng nồi có bề mặt tiếp xúc với đáy bếp dưới 2/3, sử dụng lâu dài có thể xảy ra hiện tượng quá nhiệt, quá áp gây hiện tượng nứt mặt kính. Các trường hợp làm nứt mặt kính do nồi không đạt tiêu chuẩn Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

2. Tuyệt đối không để các vật dụng kim loại nhiễm từ “ như đáy nồi, dao, dĩa, giá Inox…” cạnh bếp hay đặt úp dưới đáy bếp.

3. Sản phẩm sử dụng tốt nhất khi hằng ngày hoặc ít nhất nên rút nguồn điện để qua đêm hoặc sau khi tắt sản phẩm khoảng 30 phút.

4. Không để các thiết bị như “ lò nướng, lò vi sóng…” cạnh sản phẩm bếp.

5. Sau khi nấu xong nên nhấc vật dụng nấu ra khỏi bề mặt bếp.

6. Không để gần nguồn nước, xa nơi có khí nóng, hơi đốt, dò khí.

7. Dưới đáy bếp phải có không gian thoáng, khô ráo, tránh để kim loại dưới đáy bếp.

8. Vật dụng nấu bếp từ có đường kính đáy nhỏ nhất 12cm và lớn nhất 28cm (đáy có từ tính).

9. Bề mặt cảm ứng phải khô ráo, tránh ẩm ướt.

B/ Những điều cần biết về an toàn

1.Trước khi vệ sinh bếp nên để bề mặt bếp nguội.

2.Sau khi sử dụng bề mặt bếp chịu ảnh hưởng nhiệt độ của đáy nồi nên bề mặt vẫn nóng tuyệt đối không chạm trực tiếp vào bề mặt bép lúc này.

3.Không lót miếng kim loại hay đặt giấy dưới vật dụng nấu khi sử dụng sản phẩm gây nóng và cháy.

4.Không dùng dây thép hoặc vật lạ cắm vào bếp.

5.Thời gian gia nhiệt của bếp rất nhanh nên để thực phẩm vào nồi trước khi bật bếp.

6.Khi bếp báo lỗi nên rút nguồn điện và gọi đến trung tâm bảo hành.

(Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Canzy)